RETIFICAÇÃO DE EDITAL

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 059/2019

O Prefeito Municipal de Bastos Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E:

RETIFICAR o Edital de Pregão Eletrônico nº 059/2019 para a aquisição de equipamentos odontológicos em atendimento a solicitação dos Coordenadores de Saúde Bucal do Município Sr. Allan Tsukiyama e Sra. Telma Escobar Gonzales, alterando o termo de referência do item 02(cadeira odontológica) do anexo I do edital passando a ter a seguinte redação:

Cadeira Odontológica contendo Equipo, Unidade de Água e Refletor.

Estrutura construída em aço maciço, com tratamento antioxidante e pintada em tinta epóxi proporcionando maior resistência e durabilidade ao conjunto.

Base com debrum antiderrapante; dispensa fixação no piso.

Sistema tipo pantográfico de elevação confeccionado em chapa de aço, oferece maior resistência, capacidade de elevação de até 200 kg.

Caixa de ligação integrada otimizando espaço dentro do consultório.

Apresenta o botão ON/OFF localizado na lateral da base da cadeira facilitando o acesso do profissional.

Braço de apoio para paciente. Fixos com estrutura de metal.

Pedal de Comandos do tipo joystick com três programações de trabalho com volta automática à posição zero.

Sistema de elevação eletromecânico acionado por moto-redutor BOSCH de baixa tensão com 24 volts.

Sistema eletrônico Integrado e de baixa voltagem: 24 volts.

Tensão de alimentação 127 ou 220V ~ 50/60Hz.

Encosto de cabeça anatômico, removível, com regulagem de altura.

Ambidestro

Equipo:

Produzido em ABS Injetado: confere maior durabilidade / resistência à corrosão e estabilidade de cor ao conjunto.

Composição: Seringa tríplice / 01 terminal com spray para alta rotação e 01 terminal sem spray para micromotor pneumático.

Braços articuláveis

Pedal Progressivo para o acionamento das peças de mão nos terminais do equipo, o que possibilita o controle da velocidade e com acionamento em qualquer ponto do pedal.

Seringa tríplice: Bico giratório, removível e autoclavável.

Mangueiras: Arredondadas, leves e flexíveis.

Suporte das pontas: Com acionamento pneumático individual.

Puxador Bilateral

Unidade de Água:

Produzido em ABS Injetado: confere maior durabilidade / resistência a corrosão e estabilidade de cor ao conjunto.

Cuba: Profunda, removível e com ralo e filtro para retenção de sólidos e cobertura para evitar respingos.

Filtro de detritos localizado na base do sugador sob o corpo da unidade de água.

Sistema de regulagem da vazão da água: Permite a regulagem fina do fluxo de água.

Reservatórios translúcidos de 1000 ml para: Água das peças de mão e seringa tríplice.

Unidade de água e cuba rebatível em 90º, possibilitando uma ampla mobilidade que permite aproximação do auxiliar ao campo operatório.

Suctores: 01 Suctor de saliva a ar (Sistema Venturi)

Refletor:

Monofocal para uso odontológico com sistema óptico com 1 LED.

Espelho multifacetado com tratamento multicoating.

Dupla proteção do espelho, em material resistente, transparente.

Puxadores bilaterais em forma de alça que possibilitam isolamento, evitando o risco de contaminação cruzada.

Cabeçote produzido em material resistente, com giro de 620º.

Intensidade: 8.000 a 35.000 LUX (tolerância +/- 20%).

Fica RATIFICADO os demais itens do anexo I (Termo de Referência) e conteúdo do Edital Minucioso de Pregão Eletrônico nº 059/2019.

A sessão pública do presente Pregão será realizada no dia 25/09/2019 na plataforma BLL (Bolsa de Licitações e Leilões).

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BASTOS

Aos 10 de setembro de 2019.

MANOEL IRONIDES ROSA

PREFEITO MUNICIPAL.